TRUC DU MÉTIER

Gabarit d’affutage pour gouges et planes.

Lorsque l’on doit affuter nos gouges et nos planes, nous ne devons pas changer l’angle de coupe. Il se vend sur le marcher un gabarit  qui nous permet de vérifier rapidement si,  lors de l’affutage nous avons respecté l’angle de l’outil. Vous pouvez vous en fabriquer  un tous simplement avec une retaille de contreplaqué ou un carton. Vous n’avez qu’a  coller  le croquis ci-dessous  sur  un  carton ou un  contreplaqué et à faire des entailles selon vos gouges et planes  à 20, 25, 30, 35 degrés. Faite de même  avec le  rapporteur d’angle et le tour est joué.

Bonne affutage.

Claude St-Marseille